## Slide 1
GL Embedded BaseCamp
Alexandr Ivanov
Kharkiv 2021

## Slide 2
Graduation Project

## Slide 3: Task
Develop Elevator (Lift) control software module
Test implementation with Unit Tests

## Slide 4: Input Events Output Actions
Limit Switches Cabin:
  Max
  Floor High
  Floor
  Floor Low
  Min
Limit Switches Door:
  Opened
  Closed
Keys
  Floor 3 In Cabin
  Floor 2 In Cabin
  Floor 1 In Cabin
  Stop
  Floor 1 Out Cabin
  Floor 2 Out Cabin
  Floor 3 Out Cabin
Motor:
  Low Speed Up
  High Speed Up
  Low Speed Down
  High Speed Down
  Speed Off
Cabin Brakes
  Off
  On
Door Actuators
  Opening
  Closing
  Off

## Slide 5: Proposed States Initialization
Сabin
  Stop
  Moving Up
  Moving Up Fast
  Moving Down
  Moving Down Fast
Door
  Close
  Opening
  Open
  Closening
Level
  1
  2
  3
Case 1:
  Given Elevator’s power is off
  When Elevator’s power is on
  Then Elevator shall Close Doors
  And Elevator shall move to 1st Floor
Case 2:
  Given Elevator’s Doors State is Unknown
  And Closing Doors Actuator is On
  When Closed Switch is triggered
  Then Doors Actuators shall be Off
  And Elevator’s Doors State is Closed
Case 3:
  Given Elevator’s Floor is unknown
  And Motor Low Speed Down is Active
  When Min Cabin switch is triggered
  Then Motor Speed Off shall be activated
Case 4:
  Given Motor Speed Off is activated at the Min level
  And Motor Low Speed Up is active
  When Flow Cabin Switch is triggered
  Then Motor Speed off shall be activated
  And Cabin Stop at Level 1 shall be activated

## Slide 6
ECU
Cabin
Max
Min
Floor 3
Floor 3 low
Floor 2
Floor 2 low
Floor 2 high
Floor 1
Floor 1 high
Min
Max
Floor
Floor low
Floor high
Door
Opened
Closed
Opened
Closed
Floor 3 in cabin
Floor 2 in cabin
Floor 1 in cabin
Stop in cabin
Floor 1 out cabin
Floor 2 out cabin
Floor 3 out cabin
Floor 3 in cabin
Floor 2 in cabin
Floor 1 in cabin
Stop
Floor 1 out cabin
Floor 2 out cabin
Floor 3 out cabin
Keys
Motor/Transmission
Low speed up
High speed up
Low speed down
High speed down
Speed off
Low speed up
High speed up
Low speed down
High speed down
Spped off
Cabin breaks
Breaks On
Breaks Off
Door actuators
Breaks On
Breaks Off
Opening
Closing
Switch Off
Opening
Closing
Switch Off

## Slide 7
MCU driver level
Elevator control software module
Inputs/events
Outputs/control

## Slide 8
Инициализация
1.Питание отключено.
2. При подаче питания выполниться инициализация:
Этаж не известен, Состояние дверей не известно, Состояние кабины стоп
Включается актуатор дверей
Ожидается сигнал от датчика что дверь закрыта.
При получении сигнала от датчика актуатор дверей отключается – состояние Door close.
Отключаться тормоза кабины.
Активируется движение вниз на низкой скорости – состояние Moving Down Slow
Ожидается сигнал от датчика мін.
При получении сингала мін аутивируеться движение вверх на низкой скорости – состояни Moving Up slowly.
Ожидается сигнал от датчика этажа.
При получении сигнала от дачика этажа мотор останавливаеться – Состояние Stop.
Включаються тормоза
Открываються двери
В конце иницализации: Этаж = 1, Cabin Stop, Door Open.

## Slide 9
Внешняя кнопка меньше текущего состояния:
Активируем медленное движение вниз – состоанияе Движение вниз медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этаж низ.
Активируем быстрое движение вниз – состоаняие Движение вниз быстро. Возможно сдесь еще проверку на текушие состояние.
Ожидаем сигнал от датчика этажа вверх.
этаж – внешняя кнопка == 1, тогда уменьшаем высокую скорость – состоаяние движение вниз медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этажа. --Этаж.
Если внешня кнопка == этаж, тогда останавливаем лифт – состояние Stop.
Активируим двери – стояние двери открываються.
Ожидаем сигнал от датчика - открытия дверей.
При получении сигнала от датчика окрытия дверйе останавливаим актуатор – состояние дверь открыта.
Этаж = вненей кнопки этажа, состояние дверй открыто, состояние кабины Остановка.
Внешняя кнопка больше текущего этажа:
Закрываютьс двери
Активируем медленное движение вверх – состоанияе Движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика – Этаж вверх.
Активируем быстрое движение вверх – состоаняие Движение вверх быстро. Возможно сдесь еще проверку на текушие состояние.
Ожидаем сигнал от датчика этажа низ.
Если внешня кнопка – этаж == 1, тогда уменьшаем высокую скорость – состоаяние движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этажа. ++Этаж.
Если внешня кнопка == этаж, тогда останавливаем лифт – состояние Stop.
Активируим двери – стояние двери открываються.
Ожидаем сигнал от датчика - открытия дверей.
При получении сигнала от датчика окрытия дверйе останавливаим актуатор – состояние дверь открыта.
Этаж = вненей кнопки этажа, состояние дверй открыто, состояние кабины Остановка.
Внешняя кнопка равна текущему этажу):
Нечего не происходит так как двери всегда открыты.
Активируем актуатор дверей на открытие – состояние Открытие дверей.
Ожидаем сигнал от датчика окрытия дверей.
При получении сигнала, отключаем актуатор дверей – Состояние дверь октрыта.

## Slide 10
Внешняя кнопка больше текущего этажа:
Закрываютьс двери
Активируем медленное движение вверх – состоанияе Движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика – Этаж вверх.
Активируем быстрое движение вверх – состоаняие Движение вверх быстро. Возможно сдесь еще проверку на текушие состояние.
Ожидаем сигнал от датчика этажа низ.
Если внешня кнопка – этаж == 1, тогда уменьшаем высокую скорость – состоаяние движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этажа. ++Этаж.
Если внешня кнопка == этаж, тогда останавливаем лифт – состояние Stop.
Активируим двери – стояние двери открываються.
Ожидаем сигнал от датчика - открытия дверей.
При получении сигнала от датчика окрытия дверйе останавливаим актуатор – состояние дверь открыта.
Этаж = вненей кнопки этажа, состояние дверй открыто, состояние кабины Остановка.

## Slide 11
Внутреняя кнопка равна текущему этажу:
Нет изменений
Состоянии дверь открыта, состояние кабины – остановка.
Внутреняя кнопка кнопка больше текущего этажа:
Активируем закрытие дверей – состояние двери закрываються.
Ожидаем сигнал от датчика закрытия дверей. При получении сигнала – состояние дверь закрыта.
Активируем медленное движение вверх – состоанияе Движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика – Этаж вверх.
Активируем быстрое движение вверх – состоаняие Движение вверх быстро. Возможно сдесь еще проверку на текушие состояние.
Ожидаем сигнал от датчика этажа низ.
Если внешня кнопка – этаж == 1, тогда уменьшаем высокую скорость – состоаяние движение вверх медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этажа. ++Этаж.
Если внешня кнопка == этаж, тогда останавливаем лифт – состояние Stop.
Активируим двери – стояние двери открываються.
Ожидаем сигнал от датчика - открытия дверей.
При получении сигнала от датчика окрытия дверйе останавливаим актуатор – состояние дверь открыта.
Этаж = вненей кнопки этажа, состояние дверй открыто, состояние кабины Остановка.
Внутреняя кнопка меньше текущего состояния:
Активируем закрытие дверей – состояние двери закрываються.
Ожидаем сигнал от датчика закрытия дверей. При получении сигнала – состояние дверь закрыта.
Активируем медленное движение вниз – состоанияе Движение вниз медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этаж низ.
Активируем быстрое движение вниз – состоаняие Движение вниз быстро. Возможно сдесь еще проверку на текушие состояние.
Ожидаем сигнал от датчика этажа вверх.
этаж – внешняя кнопка == 1, тогда уменьшаем высокую скорость – состоаяние движение вниз медлено.
Ожидаем сигнал от датчика этажа. --Этаж.
Если внешня кнопка == этаж, тогда останавливаем лифт – состояние Stop.
Активируим двери – стояние двери открываються.
Ожидаем сигнал от датчика - открытия дверей.
При получении сигнала от датчика окрытия дверйе останавливаим актуатор – состояние дверь открыта.
Этаж = вненей кнопки этажа, состояние дверй открыто, состояние кабины Остановка.

## Slide 12
Close
Opening
Open
Closening
void DoorActuatorsOpening()
void DoorActuatorsOff()
void DoorActuatorsClosening()
void DoorActuatorsOff()
void SwitchDoorState()
void SwitchDoorState()
void SwitchDoorState()
void SwitchDoorState()

## Slide 13
Close
Open
void SwitchDoorState()
void SwitchDoorState()

## Slide 14
Stop
Moving Up Slow
Moving Up Fast
Moving Down Slow
Moving Down Fast
void CabinBrakesOn()
void CabinBrakesOff() if On
void MotorLowSpeedDown()
void CabinBrakesOff() if On
void MotorLowSpeedUp()
void MotorFastSpeedDown()
void MotorFastSpeedUp()
void MotorSpeedOff() if On
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()
void SwitchCabinState()